## Slide 1
4-1 Akcelerometr
PRIM – Micro:bit

## Slide 2
Co je akcelerometr
Co je to akcelerometr?
Jaké možnosti má akcelerometr?
Pozice os

## Slide 3
Náklon podle osy x
from microbit import *
mez = 400
while True:
naklon = accelerometer.get_x()
if naklon > mez:
display.show("P")
elif naklon < -mez:
display.show("L")
else:
display.show("-")

## Slide 4
Theremin

## Slide 5
Theremin
from microbit import * import music while True: x = accelerometer.get_x() y = accelerometer.get_y() if (x < -1000): ton = "C4" elif (x < -700): ton = "D4" elif (x < - 400): ton = "E4" elif (x < -100): ton = "F4" elif (x < 200): ton = "G4" | elif (x < 500): ton = "A4" elif (x < 800): ton = "B4" else: ton = "C5" if (y < -500): nota = ton elif (y < 0): nota = ton + ":2" elif (y < 500): nota = ton + ":4" else: nota = ton + ":8" music.play(nota)